## Slide 1
摄像头组规则讲解
日期：2026年9月23日
汇报人：郑顺艺

## Slide 2
车模结构
驱动板
编码器
电池
主板
舵机
B车模

## Slide 3
车模结构（C车模）
车体部分
车架
前后轮
舵机
后驱电机
编码器
摄像头及其支架
控制部分
电池
主板
核心板
驱动板
采集信号
控制信号
驱动电流
物理控制

## Slide 4
整体流程
实际赛道
弯道
环岛
十字路
长直道
基本流程
赛道
元素识别
给出控制量
赛道边
沿线提取
二值化
图像采集
（灰度图）
提供库函数
例程提供
例程提供
自行编写
例程提供简易部分

## Slide 5
图像部分—图像采集
例程提供、调用库函数

## Slide 6
图像部分—图像处理
大津法计算阈值
根据阈值对灰度图像二值化
摄像头采集原始灰度图
二值化得到黑白图像
灰度值
处理流程

## Slide 7
图像部分—边线提取
寻找最长白列
由下到上遍历最长白列
向左向右巡边界

## Slide 8
图像部分—元素识别
根据边线特征进行判断
对边线进行特殊处理
状态机
改进算法增加判断准确率
可以结合蜂鸣器、屏幕等工具辅助调试
十字补线
环岛补线

## Slide 9
环岛识别

## Slide 10
环岛识别

## Slide 11
环岛识别

## Slide 12
控制部分—舵机转向
建议：
舵机部分采用位置式PID
PID参数随速度提升改变
在速度较快时考虑动态PID算法或者引入陀螺仪角速度环
程序设定目标中线偏差值
比较器
PID算法
图像边线中值偏差
PWM信号
舵机
外部噪声
PID控制器
反馈
误差
输出修正
转角值

## Slide 13
控制部分—电机驱动
建议：
电机驱动部分采用增量式PID
左右电机PID参数分开调
在弯道处可以进行左右电机差速控制辅助转向
程序设定理想速度值
比较器
PID算法
编码器
PWM信号
电机
外部噪声
PID控制器
反馈
误差
输出修正
速度值

## Slide 14
调车工具
上位机图传/屏幕调元素识别
上位机示波器调电机PID

## Slide 15
闭环实现
每一个周期循环往复

## Slide 16
学习路线
了解单片机有关知识以及基本功能
学习编译器的使用（编译、烧录、调试、监视）
学习相关单片机外设（定时器、中断）
学习调用库函数
善于寻找资源：微信公众号、CSDN、B站、GitHub上的项目与教程
（以上推荐所有队员均要完成，以下可进行分工）
学习元素识别算法
学习PID控制算法
学习PCB设计（非必要）

## Slide 17
一点建议
选择队友时明确各自对比赛的态度以及期望，做好分工；
遇到无法解决的困难及时寻找帮助，减少无效的做功；
善于运用工具辅助调试、多多寻找网络资源进行学习；
智能车要重视硬件，良好的车模机械结构、布局与合适的器件参数是取得好成绩的基础，也决定了小车的上限；
智能车比赛不论是调图像元素还是控制参数都会比较枯燥，要沉住气，越调越熟练；
智能车比赛时间较紧，建议合理分配时间，赶前不赶后；

## Slide 18
谢谢大家！
祝大家取得理想成绩